## Slide 1: ALGORITMO PARTICLE SWARM OPTMIZATION PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA PROGRAMAÇÃO DA PODUÇÃO JOB-SHOP FLEXÍVEL
CCO-727 – Otimização Inteligente de Sistemas Produtivos
Diego Luiz Cavalca

## Slide 2: TÓPICOS
Introdução
Definição do FJSP
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 3: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Consiste em uma área da manufatura;
O objetivo principal dá-se tanto no planejamento quanto no controle dos recursos do processo produtivo.

## Slide 4: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Ideia: processar 𝒏 tarefas em 𝒎 recursos produtivos (máquinas) em tempo viável, com o intuito de obter um produto com o menor tempo e custo de programação possível, respeitando as restrições.
Exemplos: Montagem de automóveis, construção de aparelhos de eletrodomésticos, indústria têxtil, construção civil, etc.

## Slide 5: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Desafio: como otimizar a programação com os recursos disponíveis, diminuindo custos e maximizando o lucro produtivo?
PRODUTO X
PEÇA 1
PEÇA 2
Op 1
Op 2
Op 1
Op 2
PEÇA 3
Op 1
Op 2

## Slide 6: MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Antes de resolver, é preciso modelar de maneira eficiente, de acordo com o contexto estudado;
Existem alguns modelos de programação, os quais cabe destacar: Flow-shop Scheduling (FS), Job-shop Scheduling (JS), Open-shop Scheduling (OS) e Flexible Job-shop Scheduling (FJSP).

## Slide 7: MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Flow-shop Scheduling (FS): cenário em que existem 𝑚 recursos e 𝑛 jobs, sendo que cada job apresenta um conjunto de operações (estágios de processamento) pré-ordenadas e as sequências de execução nos recursos disponíveis são as mesmas para todos os jobs envolvidos;
Job-shop Scheduling (JS): tal forma de produção difere do anterior pelo fato de que, nesse caso, cada job apresenta uma sequência própria de execução de suas operações nos recursos produtivos disponíveis, podendo o recurso ser ou não compartilhado por outro job do sistema considerado;
Open-shop Scheduling (OS): este tipo de produção pode ser interpretado como um caso particular do JS, onde os jobs verificados não apresentam restrições internas de ordenamento de operações, ou seja, suas operações não possuem relações de precedência pré-estabelecidas.

## Slide 8: TÓPICOS
Introdução
Definição do FJSP
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 9: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Generalização que respeita as premissas do modelo base (JS), porém possui complexidades complementares;
Imposição de se processar 𝑛 jobs utilizando 𝑚 recursos produtivos;
  Cada recurso está contido em um conjunto de recursos 𝑀 que processa este determinado job;
Quando submetido à programação, um job pode optar por um recurso produtivo dentre todos os disponíveis em seu conjunto de opções, respeitando as condições atuais do recurso;
  Este cenário aumenta significativamente o número de soluções factíveis.

## Slide 10: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Característica: pelo menos uma operação do problema ser processada por dois ou mais recursos (flexível);
Neste caso, dada uma Operação Oij, os recursos possuem as mesmas aptidões, sendo factíveis para esta tarefa, porém podem variar seus tempos de processamento (ou não).

## Slide 11: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Exemplo FJSP-3x3: deve-se construir um produto, levando em conta as seguintes variáveis:
  3 Jobs devem ser executados;
  Cada Job(i) é composto de 3 operações;
  3 recursos produtivos (máquinas) estão disponíveis para processar as operações.

## Slide 12: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1: FJSP-3x3 (ARANHA, 2016)
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 13: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 1:
O1,1 | O1,2 | O1,3
M1 | ... | ...
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 14: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 1:
O1,1 | O1,2 | O1,3
M1 | M1 | ...
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 15: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 1:
O1,1 | O1,2 | O1,3
M1 | M1 | M3
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 16: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 2:
O2,1 | O2,2 | O2,3
M2 | ... | ...
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 17: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 2:
O2,1 | O2,2 | O2,3
M2 | M1 | ...
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 18: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Tabela 1
Roteamento Job 2:
O2,1 | O2,2 | O2,3
M2 | M1 | M2
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 19: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
... E assim para o Job 3, resultando em:
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
Roteamento das operações
Notes: Um exemplo dessa alternância pode ser visto na Figura 1, que é uma representação de um dos roteamentos possíveis usando arcos conjuntivos. A Figura 1 ainda indica que, conforme a Tabela 1 também apresentou, a operação 𝑂1,3 pode ser processada pelos recurso 𝑀1, 𝑀2 e 𝑀3, porém para este roteamento foi selecionado o 𝑀3.

## Slide 20: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Este roteamento determina os caminhos que as operações percorrerão através dos recursos:
  Índices das colunas representam cada operação Oi,j;
  Valores representam o recurso que irá processar a operação Oij.
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
Roteamento das operações
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Índice (Oij)
Valor (M)

## Slide 21: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Operação (Oij)
Máquina (M)
= subproblema de Roteamento
Subproblema de programação =
? | ? | ?
M1
M3
M2
A partir do Roteamento, podemos extrair a programação!

## Slide 22: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Operação (Oij)
Máquina (M)
= subproblema de Roteamento
Subproblema de programação =
{1, 2, 5, 8} | ? | ?
M1
M3
M2

## Slide 23: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Operação (Oij)
Máquina (M)
= subproblema de Roteamento
Subproblema de programação =
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | ?
M1
M3
M2

## Slide 24: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Operação (Oij)
Máquina (M)
= subproblema de Roteamento
Subproblema de programação =
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2

## Slide 25: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Subproblema de Roteamento
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
= Dado o Roteamento, é a MELHOR ordem de programação?
= É o MELHOR Roteamento?
Otimização através de representação hierárquica!

## Slide 26: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivo da Pesquisa
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 27: OBJETIVOS DA PESQUISA
Resolução do FJSP através da aplicação do algoritmo Enxame de Partículas (PSO) combinado com a utilização do mecanismo de busca local Arrefecimento Simulado (do inglês Simulated Annealing - SA);
Critério de minimização do problema: tempo de completude do roteiro de programação (maskepan).

## Slide 28: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 29: ENXAME DE PARTÍCULAS
Otimiza um problema iterativamente ao tentar melhorar a solução candidata com respeito a uma dada medida de qualidade;
Utiliza o conceito de inteligência de enxame para resolver um problema de maneira heurística;
Mimetiza o comportamento e mecanismos de sobrevivência de animais (aves, peixes, lobos, etc.)

## Slide 30: ENXAME DE PARTÍCULAS
Particle Swarm Optimization (PSO): algoritmo baseado em um modelo simplificado da teoria de enxames (Swarm Theory);
Considera um grupo de agentes (enxame ou nuvem) em deslocamento pelo espaço de busca, considerando que nesse ‘voo’ cada partícula é independente (Goldbarg et. al, 2016).
Regido por experiência pessoal (Pbest), experiência global (Gbest) e o movimento individual atual para decidir as posições seguintes no espaço de busca.
Criar enxame inicial

## Slide 31: ENXAME DE PARTÍCULAS
O movimento das partículas (nuvem) é regido por 2 funções:
  (1a) Velocidade: Vt+1 = w*Vt + c1*r1*(pBest - Pt) + c2*r2*(gBest - Pt)
  (1b) Posição: Pt+1 = Pt + Vt+1
Ótimo global = gBest
Ótimo local = pBest

## Slide 32: SIMULATED ANNEALING (SA)
Meta-heurística para otimização que consiste numa técnica de busca local;
Inspirada no processo de arrefecimento industrial (aquecimento e controle de resfriamento) a fim de melhorar uma solução inicial;

## Slide 33: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 34: TRABALHOS RELACIONADOS
A pesquisa foi apoiada nos trabalhos de:
XIA; WU; (2005)
Algoritmo PSO híbrido multiobjetivo que utiliza a abordagem hierárquica para a resolução do FJSP, apoiado no algoritmo de busca local Arrefecimento Simulado (SA) para a resolução do subproblema de programação.
ARANHA; G. (2016)
Enxame de Partículas híbrido de caráter multiobjetivo que também utiliza a abordagem hierárquica para a resolução do FJSP. A fim de resolver o subproblema de programação utiliza os algoritmos de busca local Reinício Aleatório de Subida de Colina (RRHC), Arrefecimento Simulado (SA) e Busca Tabu (TS).

## Slide 35: TRABALHOS RELACIONADOS
Diferenças entre trabalhos, considerando apenas SA:
ITEM | XIA, W.; WU, Z. (2005) | ARANHA, G. (2016)
Codificação estocástica | NÃO | SIM
Função de vizinhança (SA) | ‘Swap’ de operações, por máquina | Caminho crítico
Controle antiestagnação | Não possui | Valida as soluções a cada iteração do PSO (amplia o espaço de busca)
Máquinas factíveis (problema flexível, 8x8) | Insere valores 9999 (‘infinito) na matriz de tempos, inutilizando assim a máquina para operação não factível | Endereça a operação o maior nível possível na composição da solução

## Slide 36: RESULTADOS
NxM (dataset) | ARANHA, G. (2016) |  |  | XIA, W.; WU, Z. (2005)
 | RRHC | SA | TS | 
8x8 | 14 | 14 | 14 | 15
10x10 | 7 | 7 | 7 | 7
15x10 | 11 | 11 | 11 | 12

## Slide 37: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 38: PROPOSTA
Desenvolver um algoritmo híbrido, utilizando:
  Modelagem apoiada na abordagem hierárquica do FJSP;
    Algoritmo PSO para o roteamento;
    SA para a programação;

## Slide 39: PROPOSTA
Algoritmo PSO: otimizar subproblema de roteamento;
  Inicializar parâmetros do PSO e SA;
  Gerar nuvem de partículas inicial estocásticamente;
  Avaliar cada partícula através do SA;
    Definir pBest e gBest;
  Enquanto nº máximo de iterações PSO não for atingido faça:
    Guarda a nuvem no registro de soluções anteriores;
    Atualiza a nuvem de com base nas equações 1a e 1b;
    Valida as partículas geradas através do controle de estagnação;
    Avaliar nuvem:
      Verifica a aptidão individual através do SA;
      Define o novo pBesti e gBest por comparação aos valores conhecidos;
  Retorna a programação otimizada (Gantt).

## Slide 40: PROPOSTA
Representação da partícula (roteamento):
  Foi utilizado o conceito de de partícula baseada em nível (XIA; WU, 2005).
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
Roteamento: partícula baseada em operações
O2,1 | O2,2 | O2,3
2 | 1 | 2
JOB 2
O3,1 | O3,2 | O3,3
3 | 1 | 2
JOB 3
O1,1 | O1,2 | O1,3
1 | 1 | 3
JOB 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Índice (Oij)
Valor (M)

## Slide 41: PROPOSTA
Representação da partícula (roteamento):
  Para cada operação, organiza-se os recursos em níveis de acordo com seus tempos relativos;

## Slide 42: PROPOSTA
Representação da partícula (roteamento):
Partícula baseada em níveis
Partícula baseada em operações

## Slide 43: PROPOSTA
Geração estocástica de partícula:
  Com a representação do roteamento em níveis, é possível gerar partículas de modo estocástico.

## Slide 44: PROPOSTA
Geração estocástica de partícula:
  Otimiza a nuvem em direção a solução ótima;

## Slide 45: PROPOSTA
Fator de inércia W:
  Dada a equação 1ª (Vt+1), desempenha papel importante na otimização do PSO (XIA; WU, 2005);
    Valores altos: permite explorar o espaço de busca amplamente;
    Valores baixos: permite explorar espaço de maneira refinada, guiando-se pelos melhores locais (pBest) e global (gBest);
Equação W:
,
Wmax: Valor máximo do fator de inércia;
Wmin: Valor mínimo;
Itermax: Número máximo de iterações do PSO;
Iter: Iteração corrente do algoritmo PSO.
Intuição sobre o papel dos termos da equação 1a

## Slide 46: PROPOSTA
Controle antiestagnação:
Através da equação 1a, a exploração de busca do PSO é fortemente influenciado pelos melhores valor local (pBest) e global (gBest);
  Pode ocorrer de ambos possuírem valores similares, o movimento das partículas pode ser fortemente induzida pelo melhor local corrente.
  Algoritmo fica viesado no mínimo local, gerando, na maioria das vezes, a mesma solução.
Conforme ARANHA (2016), é possível implementar um controle antiestagnação;
Controle antiestagnação simples:
Criar um registro de soluções R;
A cada iteração do PSO, após atualizar a nuvem de partículas, faça
  Se Si está contida em R:
    Enquanto Si ainda pertencer ao registro R faça
      Escolhe uma operação Oi pertencente a Si aleatoriamente
      Realiza a troca do nível em Oi
    Retorna nova solução Si;
Notes:   Caso uma solução contenha mais do que 30 variações de partículas, ela só entrará no registro de soluções usadas, desde que todas as variações sejam processadas pelo algoritmo.

## Slide 47: PROPOSTA
Algoritmo SA: otimizar subproblema de programação;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2

## Slide 48: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 49: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 50: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 51: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 52: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{1, 2, 5, 8} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 53: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{8, 2, 5, 1} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 54: PROPOSTA
Função de vizinhança:
  Papel fundamental na explotação eficiente do espaço de busca;
Subproblema de programação
{8, 2, 5, 1} | {4, 6, 9} | {3, 7}
M1
M3
M2
Troca de 1-par por máquina aleatória:
Recebe o vetor de programação M
Escolhe uma máquina aleatória Mi
Enquanto operações(Mi) < 2
  Escolhe uma máquina aleatória Mi
Em Mi, escolhe uma operação aleatória Oi
Caso Oi seja a última operação de Mi
  Oi troca de valor com O1
Senão
  Oi troca de valor com Oi+1
Retorna o vetor de programação M*

## Slide 55: PROPOSTA
Resultados:
  Testes executados*: 10
  Base: KACEM
NxM (dataset) | ARANHA, G. (2016) |  |  | XIA, W.; WU, Z. (2005) | Diego Cavalca
 | RRHC | SA | TS |  | 
8x8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14
10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
15x10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14
* A base 15x10 não permitiu executar 10 testes a tempo da apresentação.

## Slide 56: PROPOSTA
Resultado 8x8:
  Melhor makespan: 14
  Atingiu o benchmark: SIM
  Margem de aceite*: SIM
PARÂMETRO | VALOR
(PSO) Iterações PSO | 30
(PSO) Tam. da nuvem | 50
(PSO) Fator inércia (w) | 0.4~1.2
(PSO) C1 = C2 | 2
Recursos descartados | 4
(SA) Temp. Inicial | 3
(SA) Temp. Final | 0.01
(SA) Fator de resfr. | 0.9
(SA) Iter. por temp. | 20
* Valor obtido no máximo 10% acima do benchmark conhecido

## Slide 57: PROPOSTA
Resultado 8x8:

## Slide 58: PROPOSTA
Resultado 10x10:
  Melhor makespan: 8
  Atingiu o benchmark: NÃO
  Margem de aceite*: SIM
PARÂMETRO | VALOR
(PSO) Iterações | 30
(PSO) Tam. da nuvem | 50
(PSO) Fator inércia (w) | 0.4~1.2
(PSO) C1 = C2 | 2
Recursos descartados | 4
(SA) Temp. Inicial | 5
(SA) Temp. Final | 0.01
(SA) Fator de resfr. | 0.9
(SA) Iter. por temp. | 20
* Valor obtido no máximo 10% acima do benchmark conhecido

## Slide 59: PROPOSTA
Resultado 10x10:

## Slide 60: PROPOSTA
Resultado 15x10:
  Melhor makespan: 14
  Atingiu o benchmark: NÃO
  Margem de aceite*: NÃO
    ~16% Xia; Wu (2005)
    ~27% Aranha (2016)
PARÂMETRO | VALOR
(PSO) Iterações | 15
(PSO) Tam. da nuvem | 100
(PSO) Fator inércia (w) | 0.4~1.2
(PSO) C1 = C2 | 2
Recursos descartados | 4
(SA) Temp. Inicial | 10
(SA) Temp. Final | 0.01
(SA) Fator de resfr. | 0.95
(SA) Iter. por temp. | 20
* Valor obtido no máximo 10% acima do benchmark conhecido

## Slide 61: PROPOSTA
Resultado 15x10:

## Slide 62: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 63: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algoritmo PSO proposto:
  Teve desempenho aceitável no que tange a função objetivo (makespan) para as 3 bases consideradas;
    Atingiu benchmark na base 8x8;
    Ficou dentro da margem de aceite estabelecida para o dataset 10x10 e próximo desta métrica no 15x10;
  Computacionalmente custoso;
    Código não otimizado (paralelismo);
    Busca local e função de vizinhança tem um papel fundamental neste quesito;

## Slide 64: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhos futuros:
  Função de Vizinhança;
    Swap de 1-par de operações por máquina aleatória se mostra computacionalmente pouco eficiente;
      Exige em média 800~1.000 iterações do SA para uma resultado aceitável (melhoria da solução original);
    Alternativa:
      Vizinhança baseada em caminho crítico (Mastrolilli e Gambardella, 2000);

## Slide 65: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhos futuros:
  Fator de Inércia Adaptativo Individual (AIW-PSO);
    Peso de Inércia Baseado nos Melhores, Piores e Aptidão Individual da Nuvem de Partículas.
    Otimiza a convergência do PSO;
    Proposto para problemas contínuos (SPAVIERI et. al, 2015);

## Slide 66: Fator de Inércia Adaptativo Individual (AIW-PSO);
CENÁRIO FJSP-8x8
XIA; WU (2005)
SPAVIERI et. al (2015)*
* Adaptado ao contexto discreto do FJSP

## Slide 67: Fator de Inércia Adaptativo Individual (AIW-PSO);
CENÁRIO FJSP-10x10
XIA; WU (2005)
SPAVIERI et. al (2015)*
* Adaptado ao contexto discreto do FJSP

## Slide 68: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhos futuros:
  Otimização do algoritmo;
    Controle antiestagnação;
    Validação de operações iterativas;
    Paralelismo;
    Ajuste de parâmetros de acordo com a sensibilidade dos testes;
    Etc.

## Slide 69: Obrigado.