## Slide 1: ALGORITMO DE ENXAME DE PARTÍCULAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO JOB-SHOP FLEXÍVEL
CCO-727 – Otimização Inteligente de Sistemas Produtivos
Diego Luiz Cavalca

## Slide 2: TÓPICOS
Introdução
Definição do FJSP
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 3: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Consiste em uma área da manufatura;
O objetivo principal dá-se tanto no planejamento quanto no controle dos recursos do processo produtivo.

## Slide 4: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Ideia: processar 𝒏 tarefas em 𝒎 recursos produtivos (máquinas) em tempo viável, com o intuito de obter um produto com o menor tempo e custo de produção possível, respeitando as restrições.
Exemplos: Montagem de automóveis, construção de aparelhos de eletrodomésticos, indústria têxtil, construção civil, etc.

## Slide 5: PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Desafio: como otimizar a produção com os recursos disponíveis, diminuindo custos e maximizando o lucro produtivo?

## Slide 6: MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Antes de resolver, é preciso modelar de maneira eficiente, de acordo com o contexto estudado;
Existem alguns modelos de programação, os quais cabe destacar: Flow-shop Scheduling (FS), Job-shop Scheduling (JS), Open-shop Scheduling (OS) e Flexible Job-shop Scheduling (FJSP)

## Slide 7: MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Flow-shop Scheduling (FS): cenário em que existem 𝑚 recursos e 𝑛 jobs, sendo que cada job apresenta um conjunto de operações (estágios de processamento) pré-ordenadas e as sequências de execução nos recursos disponíveis são as mesmas para todos os jobs envolvidos;
Job-shop Scheduling (JS): tal forma de produção difere do anterior pelo fato de que, nesse caso, cada job apresenta uma sequência própria de execução de suas operações nos recursos produtivos disponíveis, podendo o recurso ser ou não compartilhado por outro job do sistema considerado;
Open-shop Scheduling (OS): este tipo de produção pode ser interpretado como um caso particular do JS, onde os jobs verificados não apresentam restrições internas de ordenamento de operações, ou seja, suas operações não possuem relações de precedência pré-estabelecidas.

## Slide 8: TÓPICOS
Introdução
Definição do FJSP
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 9: FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)
Generalização que respeita as premissas do modelo base (JS), porém possui complexidades complementares que resultam no FJSP, estas complexidades serão explicadas na próxima seção.

## Slide 10: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivo da Pesquisa
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 11: OBJETIVOS DA PESQUISA
Resolução do FJSP através da aplicação do algoritmo Enxame de Partículas (PSO) combinado com a utilização do mecanismo de busca local Simulated Annealing (AS);
Critério de minimização do problema: tempo de completude do roteiro de produção (maskepan).

## Slide 12: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 13: ENXAME DE PARTÍCULAS

## Slide 14: SIMULATE ANNEALING

## Slide 15: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 16: TRABALHOS RELACIONADOS
A pesquisa foi apoiada nos trabalhos de:
XIA; WU; (2005)
Algoritmo PSO híbrido multiobjetivo que utiliza a abordagem hierárquica para a resolução do FJSP, apoiado no algoritmo de busca local Arrefecimento Simulado (SA) para a resolução do subproblema de programação.
ARANHA; G. (2016)
Enxame de Partículas híbrido de caráter multiobjetivo que também utiliza a abordagem hierárquica para a resolução do FJSP. A fim de resolver o subproblema de programação utiliza os algoritmos de busca local Reinício Aleatório de Subida de Colina (RRHC), Arrefecimento Simulado (SA) e Busca Tabu (TS).

## Slide 17: TRABALHOS RELACIONADOS
Diferenças entre trabalhos, considerando apenas SA:
ITEM | XIA, W.; WU, Z. (2005) | ARANHA, G. (2016)
Codificação estocástica | NÃO | SIM
Função de vizinhança (SA) | ‘Swap’ de operações, por máquina | Caminho crítico
Controle antiestagnação | Não possui | Valida as soluções a cada iteração do PSO (amplia o espaço de busca)
Máquinas factíveis (problema flexível, 8x8) | Insere valores 9999 (‘infinito) na matriz de tempos, inutilizando assim a máquina para operação não factível | Endereça a operação o maior nível possível na composição da solução

## Slide 18: RESULTADOS
NxM (dataset) | ARANHA, G. (2016) |  |  | XIA, W.; WU, Z. (2005)
 | RRHC | SA | TS | 
8x8 | 14 | 14 | 14 | 15
10x10 | 7 | 7 | 7 | 7
15x10 | 11 | 11 | 11 | 12

## Slide 19: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 20: TÓPICOS
Introdução
Problema
Objetivos
Conceitos Gerais
Trabalhos Relacionados
Proposta
Considerações Finais

## Slide 21: Considerações Finais